Утверждена Решением Совета Верхнеландеховского городского поселения от «14» октября 2014 г. № 22

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеландеховского городского поселения

на 2014-2024 годы

1. П А С П О Р Т

Долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Верхнеландеховского городского поселения на 2014-2024 годы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеландеховского городского поселения на 2014-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 23.11.2010г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Совет Верхнеландеховского городского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Верхнеландеховского городского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Верхнеландеховского городского поселения; организации (предприятия) коммунального комплекса Верхнеландеховского муниципального района. |
| Цели Программы | Реализация стратегии устойчивого развития городского поселения Верхнеландеховского муниципального района. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования городского поселения. Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Задачи Программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки. Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2014 – 2024 годы. |
| Источники Финансировании Программы | Суммарный объем финансирования программы на 2014-2024 годы составляет - 36955,3 тыс. рублей, из них: - средства бюджета Верхнеландеховского городского поселения – 4000,0 тыс. рублей; - иные источники финансирования, не противоречащие законодательству РФ – 32955,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |
| Контроль за исполнением Программы | Совет Верхнеландеховского городского поселения. Администрация Верхнеландеховского городского поселения. |

# 1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации.

# Программа состоит из следующих разделов:

# Раздел 1. Краткая характеристика Верхнеландеховского городского поселения.   Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  Верхнеландеховского городского поселения.

# Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

# Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

# Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.

# Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий.

# В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены  объемы модернизации,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 36955,3 тыс. руб.,  в том числе по  отраслям:

# теплоснабжение – 3699,3 тыс. руб.;

# водоснабжение – 26156,0 тыс. руб.;

# водоотведение – 7100,0 тыс. руб.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

# 1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеландеховского городского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Верхнеландеховского городского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеландеховского городского поселения  являются:

1. Реализация стратегии устойчивого развития Верхнеландеховского городского поселения.

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктур.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

2. Характеристика Верхнеландеховского городского поселения

Верхнеландеховское городское поселение входит в состав Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области. Расположено поселение на юго-востоке области, на реке Ландех. Территория поселения – 106 кв. км. Численность проживающего населения на 01.09.2013 г - 2411 чел. в т.ч. трудоспособного — 1386 чел., пенсионеров 636 чел., детей - 389 чел.

Верхнеландеховское городское поселение граничит с Мытским, Симаковским и  Кромским сельскими поселениями, а так же Пестяковским, Палехским и Пучежским муниципальными районами. В состав Верхнеландеховского городского поселения входит 31 населенный пункт, из которых наиболее крупные и имеющие централизованное водоснабжение – это п. Верхний Ландех, д. Токарево и д. Косиково. Общий земельный фонд  поселения составляет 521 га.

Жилая застройка деревень полностью, а поселка в основном, деревянная, одноэтажная, усадебного типа. Кроме этого в п. Верхний Ландех имеются капитальные 2-5 этажные здания. Многоквартирный жилищный фонд п.Верхний Ландех составляет 30% всего жилищного фонда поселка. Основной экономической специализацией поселения является сельское хозяйство и легкая промышленность. Основным предприятием поселка является текстильное предприятие -  ООО «Швейная фабрика».

В поселке Верхний Ландех расположены объекты здравоохранения, образования, культуры, административно-хозяйственные, культурно-бытовые учреждения и предприятия поселения: общеобразовательная школа, музыкальная школа,  детский сад,  дом культуры,  библиотеки, центральная районная больница.

Промышленность в поселении представлена следующими видами экономической деятельности – производство  и распределение теплоэнергии и воды, производство пиломатериалов.

Ведущее место в структуре промышленного производства по объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг занимает производство и распределение теплоэнергии и воды. Предприятия этого вида деятельности – ООО «Жилищно-эксплуатационная контора», ООО «Тепло - электро сети»,

ООО «Управляющая компания».

Деятельность по переработке древесины осуществляют 6 индивидуальных предпринимателей и 2 предприятия.

Два предприятия ООО «Верхнеландеховская ПМК-3» и ОАО «Верхнеландеховское ДРСУ» представляют строительную отрасль.

Климат умеренно-континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким коротким летом. Наиболее теплым периодом в течение года является июль месяц, среднемесячная температура которого составляет + 17,7°С, наиболее низкая температура наблюдается в январе месяце – 11,6°С. Среднегодовая температура воздуха колеблется от + 2,6°С до + 3,1°С. Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха – 11,6°С ; наиболее теплым - июль со средней температурой воздуха + 17,7°С.

Семь месяцев в году (с апреля по октябрь) имеют положительную среднюю месячную температуру воздуха и пять месяцев (с ноября по март) - отрицательную.

Средняя дата наступления первых заморозков в воздухе 24 сентября, последних заморозков - 15 мая. Продолжительность безморозного периода составляет 131 день.

Максимальная глубина промерзания почвы за зимний период установлена 160 см.

Наименьшее количество осадков приходится на холодный период  (ноябрь- март) и составляет 161 мм., наибольшее количество осадков выпадает в теплый период (апрель-октябрь) и составляет 430 мм.

Снежный  покров устанавливается в двадцатых  числах ноября и удерживается  на полях в течение 155 дней.

Средняя  максимальная высота снежного покрова  60 см. Таяние  снега начинается в последних числах  марта, а полный сход  его осуществляется в середине  апреля.

Господствующими  ветрами в течение года являются юго-западные.  Среднегодовая  скорость ветра установлена 3,6 метров в  секунду.

Геологическое строение территории

В геоморфологическом отношении территория поселка В.Ландех находится в зоне днепровско-московских флювиогляциальных отложений. В геологическом строении территории принимают участие флювиогляциальные отложения среднечетвертичной системы. С поверхности эти отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпными образованиями.

В составе насыпи встречены: песок, суглинок, древесные остатки, бетон.

Почвенно-растительный слой имеет мощность слоя 0,5 м.

Верхнечетвертичные покровные отложения представлены бурыми суглинками.

Непосредственно под насыпью и почвенно-растительным слоем, а также под суглинками залегает горизонт мелких песков, которые прослеживаются до глубины 1,7-4,9 м и вскрываются вновь с глубины 6 м.

Пылеватые пески белого цвета выделяются на глубине 3,5 – 6,3 м, их мощность от 0,6 до 1,4 м.

Ниже, на глубине 4-7,5 м и до 10,0 м обнаруживаются пески желтовато-бурые, серые, глинистые, средней плотности.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Основная цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеландеховского городского поселения на 2014-2024 годы (далее - Программа) – развитие и модернизация систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, создание условий развития предприятий жилищно-коммунального комплекса, создание благоприятных условий проживания  населения на территории поселения, в разрезе проведения политики сдерживания роста цен  на оказываемые коммунальные услуги.

Техническое состояние оборудования коммунального комплекса поселения  характеризуется высокой степенью износа (до 80 %), что в свою очередь увеличивает потери непосредственно в виде тепловой энергии, теплоносителе и других ресурсах, так и в виде сверхлимитных затрат на проведение ремонтных подготовительных и восстановительных работ. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны, поэтому добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине Программа рассматривается на длительном интервале времени 2014-2024 годы.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг, использование природных ресурсов, состояние окружающей среды,  высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, ее технологическая отсталость и неоснащенность. В связи с длительной эксплуатацией практически все инженерные сети на территории поселения имеют высокий процент износа.

Коммунальная инфраструктура поселения представлена системами, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3.1. Система теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселения осуществляется:

-	в частных домах от печей и индивидуальных котлов;

-	в многоквартирных домах (2-5-этажных) централизовано от существующих котельных. Из которых  3 котельные  работает на угле,  1 – на мазуте (таблица 1).

Таблица 1

Основные характеристики отопительных котельных

Верхнеландеховского городского поселения

| № п/п | Адрес котельной | Установленные котлы | Наличие ХВП | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | Кол-во | Год установки |  |  |  |
|  | Ул. Новая, д. 1 | КТВЛ-1,0 КТВЛ-0,63 Луга-Лотос | 2 1 1 | 2008г.,2004г. 2007г. 1984г. | нет | 1,94 | 1,47 |
|  | Ул. Октябрьская, д. 37а | КТВЛ-0,63 | 2 | 1998г. | нет | 0,62 | 0,21 |
|  | Ул. Строителей д. 24а | Е-1/9М | 3 | 1993г.,1999г. 2008г. | да | 2,46 | 1,91 |
|  | Пер. Школьный д. 1а | КТВЛ-0,4 | 2 | 2005г. | нет | 0,7 | 0,4 |

По теплоснабжению население пользуется услугами ООО «Тепло-электро сети».

Теплоснабжение административных объектов на территории поселения осуществляется индивидуальными котельными  (таблица 2).

Таблица 2

| №№ пп | Наименование котельной | Адрес котельной | Потребители тепла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Первомайская | Администрация района | уголь |
| 10 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Пионерская | Финансовый отдел администрации района | уголь |
| 11 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Западная | Отдел образования администрации района | уголь |
| 12 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Западная | МУ "Верхнеландеховская библиотека" | уголь |
| 13 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Западная | Архив администрации района | уголь |
| 14 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Западная | МУ "Верхнеландеховский центр культуры и досуга" | уголь |
| 15 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Западная | Администрация Верхнеландеховского городского поселения | уголь |
| 16 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Пионерская | МУ "Центр социального обслуживания населения Верхнеландеховского района" | уголь |
| 17 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Комсомольская (швейное производство) | ИП Залепухина | уголь |
| 18 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Советская | Ветстанция | уголь |
| 19 | Котельная | п. Верхний Ландех, ул. Советская | Пожарная часть | уголь |

  - Система водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности Верхнеландеховского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Верхнеландеховского городского поселения являются подземные воды из  Ветлужского водоносного комплекса – T1vt.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лабораторные исследования и контроль за качеством подземных источников водоснабжения в Верхнеландеховском городском поселении проводит «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районе», отбирая пробы для анализа воды. Раз в год проводится радиационный контроль питьевой воды.

Водоснабжение населенных пунктов городского поселения организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборный узел и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения действуют только в 3-х населенных пунктах Верхнеландеховского городского поселения: д. Косиково, п. Верхний Ландех и  примыкающая к поселку д. Токарево. Общая протяженность водопроводных сетей Верхнеландеховского городского поселения  более 11 км. Износ существующих водопроводных сетей по Верхнеландеховскому городскому поселению составляет более 80%.

Значительное количество потребителей воды в Верхнеландеховском городском поселении используют водозаборные колонки: д. Косиково – 13 шт.,   д. Токарево – 20 шт., п. Верхний Ландех – 113шт..

В п. Верхний Ландех все многоквартирные дома имеют общедомовые счетчики холодной воды.

Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 3

Таблица 3

Характеристика магистральных водопроводных сетей

Верхнеландеховского городского поселения

| № пп | Сети | Материал | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./ подзбеск.) | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Верхний Ландех | чугун ПНД сталь | 100 40-80 20 | 11600 | подземный, бесканальный | 83% |
| 2 | д. Косиково | чугун сталь | 80 20 | 684 | подземный, бесканальный | 95% |
| 3 | д. Токарево | чугун сталь | 80 20 | 1850 | подземный, бесканальный | 95% |
|  | Итого: |  |  | 14134 |  |  |

В сетях Верхнеландеховского городского поселения из-за изношенности труб периодически происходят прорывы. За последний год (2013) произошло 5 аварий.

В таблице 4 приведены данные по охвату населения услугами центрального водоснабжения.

Таблица 4

Данные по обеспечению населения центральным водоснабжением

в Верхнеландеховском городском поселении

| № п\п | Наименование населенного пункта | Пло щадь нас.пункта, S, км2 | Числен ность населе ния | Кол-во домов | Перечень объектов соц. сферы | Степень обеспечения центральным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Верхний Ландех |  | 1907 | 390 | Больница; магазины; котельная; детский сад; городской клуб; школа, ЦРБ | 82% |
| 2 | д. Токарево |  | 254 | 72 | Магазин | 76% |
| 3 | д. Косиково |  | 36 | 28 |  | 71% |

Водоснабжение д. Косиково осуществляется от одной артезианской скважины. Из скважины вода поступает в водонапорную башню, от которой и запитаны все потребители.

Водоснабжение д. Токарево осуществляется от одной артезианской скважины. Из скважины вода поступает в водонапорную башню, от которой и запитаны все потребители. Часть потребителей п. Верхний Ландех (ул. Советская за мостом) запитаны от скважины д. Токарево. На водонапорной башне установлена автоматика, регулирующая работу насоса в зависимости от уровня в башне.

Водозабор п. Верхний Ландех состоит из 5 действующих скважин (на данный момент ещё две скважины находятся в резерве). Особенностью водоснабжения п. Верхний Ландех является то, что каждая скважина снабжает водой только определенный район и связи между различными участками сетей отсутствуют. Это приводит к тому, что в режиме летнего максимума у отдельных потребителей возникает дефицит, который даже при наличии избыточных производственных мощностей невозможно покрыть. Поэтому для объединения сетей водоснабжения п. Верхний Ландех, на стыках между зонами, питающимися от различных скважин, необходимо проложить соединительные ветки. Это позволит закольцевать существующую систему водоснабжения и избавиться от проблем дефицита воды у отдельных потребителей, а так же существенно повысить надежность системы водоснабжения в целом, за счет взаимного резервирования.

Из скважины № 1 вода поступает в водонапорную башню, от которой запитаны потребители. На остальных скважинах п. Верхний Ландех на насосах скважин установлены частотные преобразователи, поэтому водонапорные башни выведены из эксплуатации и в настоящий момент не используются.

На данный момент централизованным водоснабжением охвачены следующие объекты: все многоквартирные и  часть индивидуальных домов, котельные, школы, детский сад, ЦРБ и т.д. В таблице 5 приведены данные существующих водозаборных узлов.

Таблица 5

Характеристика существующих водозаборных узлов

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Произво дитель ность, мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/скважина №1 | п. Верхний Ландех ул. Кооперативная, 65 | 1968 | 65 | T1vt | 8 |
| 2 | А/скважина №2 | п. Верхний Ландех ул. Советская, 7а | 1960 | 45 | T1vt | 0,5 |
| 3 | А/скважина №3 резерв | п. Верхний Ландех ул. Западная, 3а | 1983 | 80 | T1vt | 3 |
| 4 | А/скважина №5 | п. Верхний Ландех ул. Восточная, 1б | 1982 | 80 | T1vt | 9,6 |
| 5 | А/скважина №7 | п. Верхний Ландех ул. Строителей, 17а | 1977 | 80,5 | T1vt | 7,9 |
| 6 | А/скважина №8 резерв | п. Верхний Ландех ул. Северная, 1б | 1982 | 80 | T1vt | 3 |
| 7 | А/скважина №9 | п. Верхний Ландех ул. Октябрьская, 41 | 1992 | 60 | T1vt | 3 |
| 8 | А/скважина д. Косиково | д. Косиково | 1975 | 60 | T1vt | 3 |
| 9 | А/скважина д. Токарево | д. Токарево | 1975 | 100 | T1vt | 4 |

Характеристика водонапорных башен Верхнеландеховского городского поселения представлена в таблице 6.

Таблица 6

Характеристика водонапорных башен

Верхнеландеховского городского поселения

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Высота ствола, м | Объем бака, м3 | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В/н башня скважина №1 | п. Верхний Ландех | 15 | 20 | 1968 |  |
| 2 | В/н башня д. Косиково | д. Косиково | 15 | 15 | 1975 |  |
| 3 | В/н башня с. Токарево | д. Токарево | 15 | 15 | 1975 |  |

Водонапорные башни Верхнеландеховского городского поселения являются башнями «Рожновского» - ВБР-15-20. Имея значительные сроки эксплуатации, а так же в результате нерегулярного профилактического обслуживания башни почти выработали свой ресурс. Из-за отсутствия автоматики расход электроэнергии на 1 м3 поднятой воды значительно выше нормативного.

В п. Верхний Ландех значительная доля потребления воды (в сравнении с другими населенными пунктами) приходится на торгово-промышленные объекты. Основной потребитель – это частные дома. На втором месте идут дома многоэтажной застройки. В сумме на них приходится более 80% от суммарного потребления воды в Верхнеландеховском городском поселении.

Потребление воды всеми потребителями составляет 64,0 тыс. м3 в год.

Средний фактический износ инженерных сетей составляет более 80%, что вызывает значительный уровень аварийности.

Доля населения, оплачивающего воду по приборам учета, составляет 70%.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Верхнеландеховского городского поселения осуществляет ООО «Жилищно-эксплуатационная контора» п. Верхний Ландех.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водопроводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

  - Система водоотведения

Централизованная канализация – комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Верхнеландеховского городского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и  водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Так необходимо обеспечить очистку  сточных вод, где возможно – перевести предприятия на оборотное водоснабжение, вести строгий учёт количества и химического состава сбрасываемых в накопители сточных вод и твёрдых отходов. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Централизованная система канализации имеется только в п. Верхний Ландех. Она охватывает в основном только многоэтажную застройку.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения. В систему водоотведения Верхнеландеховского городского поселения поступают стоки от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

В п. Верхний Ландехв настоящее время действует общесплавная система водоотведения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Стоки от жилой многоквартирной и общественной зон поступают по канализационному коллектору на очистные сооружения.

Канализационные сети проложены преимущественно из асбестоцементных труб диаметром 250 - 300 мм и общей протяженностью более 3 км. Износ существующих канализационных сетей по Верхнеландеховскому городскому поселению составляет более 80%.

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет более 80 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт и частичная замена на данном объекте.

Сводные данные о параметрах канализационных сетей представлены в таблице 7.

Таблица 7

Параметры канализационных сетей

Верхнеландеховского городского поселения

| № пп | Учетный участок | Материал | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./ подзбеск.) | Год прокладки (год смены изоляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Участки 1 | чугун | 100 | 2959 | подземный, бесканальный | 1972 |
| 2 | Участки 2 | асбесто цемент | 200 | 139 | подземный, бесканальный | 1972 |
| 3 | Участки 3 | асбесто цемент | 250 | 1966 | подземный, бесканальный | 1972 |
| 4 | Участки 4 | асбесто цемент | 300 | 672 | подземный, бесканальный | 1972 |
|  | Итого: |  |  | 8159 |  |  |

На территории Верхнеландеховского городского поселения эксплуатирующей организацией систем водоотведения является ООО «Жилищно-эксплуатационная контора» п. Верхний Ландех.

4. Основные цели, задачи, сроки  и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является:

-создание условий для проведения  коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышения надежности энергоснабжения   объектов коммунальной и социальной инфраструктуры  поселения:

-снижение потерь тепловой  энергии;

-повышение надежности работы энергетического комплекса;

-сдерживание роста цен на оказываемые коммунальные услуги;

- расширения спектра оказываемых услуг населению предприятиями ЖКХ;

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

- осуществление реконструкции и модернизации энергетического оборудования на объектах коммунального хозяйства;

-    строительство  новых востребованных объектов коммунального хозяйства.

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- проведение технического перевооружения  котельных, с целью снижения эксплуатационных затрат на их содержание и обслуживание;

- замена энергетического оборудования, характеризующегося высокой степенью износа и низким коэффициентом полезного действия;

- реконструкция водопроводных сетей с целью улучшения ситуации водоснабжения населения в поселении.

Программа основана на следующих принципах:

-софинансирование  проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с бюджетов разных уровней, средств частных инвесторов, собственных средств предприятий.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Сроки реализации программы: 2014-2024годы.

- Целевые показатели Программы

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |
| --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % |  | 83 | 78 | 77 | 70 | 69 | 60 |
| Объем производства водоснабжения (тыс.куб.м) |  | 51,76 | 54,06 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Уровень потерь % |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Протяженность сетей водоснабжения (км) |  | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Коэффициент потерь (куб/км) |  | 446 | 466 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Наличие контроля качества, (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % |  | 85 | 84 | 83 | 77 | 74 | 60 |
| Уровень тарифа (руб. за 1куб м) |  | 35-45 | 37-22 | 39-08 | 41-03 | 43-08 | 45-23 |
| Объем производства водоотведение (тыс.куб.м) |  | 36,74 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Протяженность канали-зационных сетей (км) |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене% |  | 76 | 76 | 76 | 70 | 65 | 60 |
| Уровень тарифа (руб. за 1куб м) |  | 32-67 | 34-30 | 36-02 | 37-82 | 39-71 | 41-70 |
| Объем производства тепловой энергии (тыс.гкал) |  | 8956/ 1406 | 8960/ 1410 | 8960/ 1410 | 8960/ 1410 | 8960/ 1410 | 8960/ 1410 |
| Протяженность тепловых сетей (км) |  | 3,4/ 0,7 | 3,4/ 0,7 | 3,4/ 0,7 | 3,4/ 0,7 | 3,4/ 0,7 | 3,4/ 0,7 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене% |  | 71 | 70 | 69 | 67 | 60 | 44 |
| Уровень тарифа (руб. за 1 Гкал) |  | 4532,17/ 3293,50 | 4758,78/ 3458,17 | 4996,72/ 3631,08 | 5246,56/ 3812,63 | 5508,89/ 4003,26 | 5784,33/ 4203,42 |
| Потери в сетях |  | 1431/ 226 | 973/ 226 | 973/ 226 | 973/ 226 | 973/ 226 | 973/ 226 |

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели и решения задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых показателей  Программы

| Программа инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
|  | Верхнеландеховского городского поселения |  |
| № | Краткое описание проекта | Цель проекта** | Технические параметры проекта*** | Затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект | Срок окупаемости проекта |
| 1. Теплоснабжение |
| 1.1 | Ремонт теплотрассы по ул.Строителей | Обеспечение надежности теплоснабжения | Замена труб и изоляции | 3449,0 | 2015-2018 | Снижение потерь тепловой энергии, экономия топлива, снижение стоимости Гкал | 2 года |
| 1.2. | Замена участка тепловой сети от Котельной № 2 (ткплоснабжение ЦРБ) до ТК-1 | Обеспечение надежности теплоснабжения | Замена труб и изоляции | 250,3 | 2017 | Снижение потерь тепловой энергии, экономия топлива, снижение стоимости Гкал | 2 года |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1 | Прокладка трубопровода | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения | от сетей скважины № 1 (школа) до сетей скважины № 9 (ЦРБ) протяженностью 0,35 км | 1910,0 | 2016 | Доведение режимных параметров сети до нормативных значений |  |
| 2.2 | Установка ЧРП на двигатель насоса, а также автоматических систем регулирования | Улучшение качества водоснабжения | Скважина № 1 | 96,0 | 2015 | Доведение режимных параметров сети до нормативных значений |  |
| 2.3 | Прокладка трубопровода | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения | от сетей скважины № 1 (ул. Колхозная) до сетей скважины № 5 (ул. Первомайская) протяженностью 0,1 км | 540,0 | 2016 | Доведение режимных параметров сети до нормативных значений |  |
| 2.4 | Замена изношенных водопроводных сетей | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения | п. Верхний Ландех протяженностью 2 км | 11310 | 2015-2024 | Доведение режимных параметров сети до нормативных значений |  |
| 2.5 | Замена изношенных водопроводных сетей | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения | д. Токарево протяженностью 1,8 км | 9100,0 | 2015-2024 | Доведение режимных параметров сети до нормативных значений |  |
| 2.6 | Замена изношенных водопроводных сетей | Повышение надежности, улучшение качества водоснабжения | д. Косиково протяженностью 0,6 км | 3200,0 | 2015-2024 | Доведение режимных параметров сети до нормативных значений |  |
| 3. Водоотведение |
| 3.1 | Ремонт КНС | Повышение надежности системы | Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 1,5 км. | 7100,00 | 2015-2020 | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду |  |

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы.

В результате реализации  мероприятий по реконструкции и вводу новых объектов централизованной системы водоснабжения будет увеличино количество пользователей и достигнуто повышение надежности и качества предоставления данных услуг.

7. Механизм реализации Программы

Уточнение перечня  мероприятий  Программы осуществляется заказчиком Программы ежегодно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год.

Контроль за ходом реализации Программы, оценка эффективности реализованных мероприятий, ведение отчетности о реализации Программы и достигнутых результатах осуществляется Советом Верхнеландеховского городского поселения. Основными направлениями работы структурных подразделений  Верхнеландеховского городского поселения являются:

- предоставление средств местного бюджета на осуществление строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности в виде софинансирования, в пределах средств, предусмотренных в Программе по отдельным мероприятиям;

- размещение муниципальных заказов: на поставку оборудования, на проведение ремонтных работ,  на разработку проектной документации;

- обеспечение разработки проектов правовых актов по вопросам реализации программных мероприятий;

- проведение мониторинга результатов реализации программы;

- внесение необходимых изменений и корректировок в план реализации Программы;

- осуществление контроля за целевым использованием средств, привлеченных на реализацию Программы.

8.Оценка социально-экономической  и экологической эффективности Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения

потерь в процессе    производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечение   населения качественными и комфортными условиями проживания;

-снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

- обеспечить надежное энергоснабжение котельных;

-улучшить экологическую ситуацию на территории поселения.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.